X	Strømpeforingsarbejdet – ledninger i jord

X.X	Almindelige bestemmelser

x.x.x	Omfang

Arbejdet omfatter:

- Klargøring af ledninger for strømpeforing

- TV-kontrol af ledninger for godkendelse inden strømpeforing. Herunder indmåling af stik

- Nødvendig advisering af brugere i forbindelse med udførelse

- Interim overpumpning af regn- og spildevand

- Strømpeforing af ledninger

- Opskæring af ledningernes tilløb der fremover er i funktion.

- Nødvendig renovering af brønde

- TV-inspektion for kontrol af de udførte arbejder

I tilbudet skal være indeholdt alle udgifter til materiel og arbejdsydelser for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

På tegninger er de ledninger der skal strømpefores angivet.

Entreprenøren skal, forinden arbejdet opstartes, som grundlag for orientering af brugerne lave en plan for hvordan og hvornår de enkelte ledningsstræk udføres.

x.x.x	Forskrifter, normer og regulativer

DS/EN 11296-4 Norm for opgravningsfri renovering af gravitationsafløbssystemer

"Statisk dimensionering ved fornyelse af afløbsledninger (gravitation)" 2. udgave, december 2001 skal følges.

Retningslinierne for de enkelte produkter, der arbejdes med, skal følges.

x.x.x	Autorisation og anmeldelse

Arbejdet skal udføres af et firma som opfylder krav til autorisation for det pågældende arbejdsområde. Entreprenøren skal ligeledes forstå anmeldes til lokale myndigheder for de pågældende arbejder.

TV-inspektion skal udføres af et firma der er tilsluttet DTVK-ordningen.

x.x.x	Leverandørforskrifter

Leverandørforskrifter på de enkelte produkter der anvendes, skal følges.

X.X	Materialer

Dette afsnit beskriver renovering med strømpeforing. Strømpeforing skal udføres iht. til nedenstående 11 punkter. Kravene anses som værende dokumenteret, hvis virksomheden vedlægger bevis og deklaration for optagede systemer i Kontrolordningen for ledningsrenovering under Dansk Byggeri.

Krav til tilbudsgivere ved renovering af gravitationsafløbsledninger

________________________________________________________________________________

- Deklaration af virksomhedens system. Deklarationen skal indeholde: Navne- og adresseforhold, System- og produktbetegnelse, System- og produktbeskrivelse, Anvendelsesområde, Materialeegenskaber (før installation), Produktegenskaber (efter installation) samt Systemegenskaber. Materiale-, produkt- og systemegenskaber deklareres i henhold til ISO 12296-serien.

- Dokumentation for akkrediteret typeprøvning (Type testing) af virksomhedens system i henhold til ISO 11296-serien i tilstrækkeligt omfang til fastlæggelse af karakteristiske korttids- og langtidsværdier i henhold til partialkoefficientmetoden, jf. DS 409 og jf. pkt. 7.

- Dokumentation for fuld sporbarhed for anvendte materialer i installerede produkter.

- Dokumentation for batch-frigivelses kontrol (Batch release tests) i henhold til ISO 11296-serien.

- Dokumentation for proces kontrol (Proces verification tests) i henhold til ISO 11296-serien.

- Dokumentation for akkrediteret tredjeparts kontrol (Audit tests) i henhold til ISO 11296-serien.

- Dimensionering af hver installation i henhold til: ”Statisk dimensionering ved fornyelse af afløbsledninger (gravitationsledninger)”, 2. udgave, december 2001, Danske Entreprenører, Kabel- og ledningssektionen, NO DIG-gruppen.

- Kvalitetshåndbog.

- Instruktionshåndbog.

- Kontrolskemaer, der indeholder dokumentation for eller henvisning til dokumentation for:

- Aftaler mellem bygherre (kunde) og entreprenør.

- Ledningstilstand før installation.

- Ledningsopmåling.

- Statisk dimensionering.

- Bestilling af foring.

- Modtagekontrol.

- Myndighedskontakt, herunder opgravningstilladelse og ledningsoplysninger.

- Omdelt beboerorientering

- Klargøring af eksisterende ledning før installation af foring

- Indmåling af stiktilslutninger

- Brøndtilstand før og efter installation af foring

- Afpropninger og overpumpning

- Alle betydende parametre i forbindelse med installationsprocessen, herunder indføringen

- Tæthedsprøvning

- Åbning af stiktilslutninger

- Ledningstilstand efter foring

- Udtagning af prøvestykker til tredjeparts kontrol

- Anden slutkontrol, herunder belægningsarbejder

- Dokumentation for tredjeparts kontrol (ekstern audit) af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, med mindst 1 årligt kontrolbesøg.

Der henvises i øvrigt til Arbejdstilsynets og Bedriftssundhedstjenestens regler for arbejde i kloaksystemer.

Strømpeforingen foretages med en polyesterfilt der er imprægneret med en kunstharpiks.

Dimensioneringen af strømpeforingen foretages af entreprenøren under hensyn til foringens indbygningssted i.h.t. kontrolordningens pkt. 7 (se ovenfor)

Kunstharpikstypen vælges ud fra kravene til:

1.	Styrke

2.	Udslip af skadelige/generende afgasninger

3.	Konkurrencedygtig pris

Da der i perioden, hvor strømpeforingsarbejdet pågår, må forventes at der færdes brugere i bygninger, på veje og parkeringsarealer, må der ikke anvendes kunstharpikstyper der under afgasningen er skadelige eller stærkt lugtmæssigt generende (polyester harpiks indeholdende styren). Derfor skal der som udgangspunkt anvendes lugtfri epoxy-harpiks.

Har entreprenøren fra andre opgaver erfaring med hvordan eventuelle gener kan foregribes, kan dette anføres som et alternativ.

X.X	Arbejdets udførelse

x.x.x	Brugerhensyn

Alt arbejdet skal foregå under hensyntagen til at brugere i området er mindst muligt generet.

Dette foregår ved en god planlægning af arbejdet, således de nødvendige adviseringer til beboerne med hensyn til ting der vedrører indgreb i hverdagen, som faldstammer og parkeringspladser der ikke kan benyttes (mindst 14 dage forud), kan foretages. Der skal foretages de nødvendige afspærringer som sikrer at brugerne ikke kommer til skade.

Af hensyn til bruger og belastning af kloakledninger, kan det være nødvendigt, at arbejdet på visse strækninger udføres uden for normal arbejdstid.

x.x.x	Rensning af ledninger

Entreprenøren vælger selv metode for rensning af ledninger der skal strømpefores. Generelt kræves det at arbejdet udføres af erfarne og på området uddannede personer.

x.x.x	Opretholdelse af drift under renoveringen

Under hele renoveringsperioden skal driften af det opstrøms afløbsanlæg opretholdes, om fornødent ved overpumpning mellem to brønde.

Ved overpumpning mellem to brønde skal alle ydelser hertil være indregnet i tilbudet.

x.x.x	Strømpeforing af eksisterende hovedledninger

De eksisterende hovedledninger strømpefores efter klargøring

Efter udførelse af strømpeforingen skal ledningens sidegrene åbnes ved hjælp af skæring. Der åbnes kun stik som har fremtidig funktion.

Hvor der strømpefores gennem brønde skal strømpen også danne bund i brønde.

x.x.x  Strømpeforing af eksisterende stikledninger og ”stik på stikledninger”dim Ø100

Hvor stikledninger og såkaldte stik på stik strømpefores, skal foringen fra stikledningssiden føres ind i den forede hovedledning, så der derved dannes et overlap af de to foringer. Det overskydende materiale afskæres i hovedledningen.

x.x.x	Reparation af brøndbunde

Hvis der i forbindelse med arbejdet konstateres skader på brøndbunde, skal disse udbedres i henhold til DS 437.

Afregnes som variabel ydelse.

x.x.x	TV-inspektion

I tilbudet skal der indregnes TV-inspektion af de strømpeforede ledninger i henhold til DS/EN 13508-2+A1.

TV-inspektionen skal optages og lagres på elektronisk medie som udleveres til bygherren eller dennes tilsyn som en del af KS-materialet.

x.x.x	Udfaldskrav

Der accepteres ingen væsentlige fejl.

Ingen skadesklasser over 1 og kun få i antal.

X.X Kvalitetssikring af arbejder

x.x.x	Udbudskontrolplan

Bygningskomponenter/Krav	Modtage-/tilstands-	Montage-	Slutkontrol

kontrol	/udførelseskontrol

Rensning af ledninger		X

Materialer	X

Brøndbunde	X	X	X

Relinede ledninger		X	X

Udfræsninger		X	X

Pos.		Emne	Kontrolmetode/	Omfang/

niveau	dokumentation

x.x		Rensede spildevandsledninger	TV-inspektion	100%

x.x		Brøndbunde	Visuelt	100%

Rapport

x.x		Relinede ledninger	TV-inspektion	100%

Rapport, DVD